## Окна ПВХ: Конденсат - боремся и побеждаем. Как убрать конденсат на окнах

Начало формы

Конец формы

Конденсат является серьезной проблемой, которая может возникнуть после установки ПВХ окна. Следует заметить, что конденсат не только портит внешний вид ПВХ окна, но и может привести к появлению в помещении плесени и грибка, которые очень вредны для человеческого организма.

Нормальная температура в жилом помещении составляет восемнадцать – двадцать градусов по Цельсию. Более низкая температура может способствовать появлению конденсата на окнах. Обычно конденсат появляется в нижней части ПВХ окна, так как именно там находится его самая холодная зона. Следуя разъяснениям производителей, возникновение конденсата обусловлено присутствием в конструкции ПВХ окна дистанционной рамки из алюминия, а также условиями циркуляции воздушного (или газового) заполнения. По международным нормам возникновение конденсата в зимний период является допустимым временным явлением.

### На возникновение конденсата влияют некоторые сопутствующие факторы, такие как:

- влажность воздуха внутри помещения более 55%,

- наличие препятствий для нормальной циркуляции воздуха (широкий подоконник),

- конструктивные особенности ПВХ окна.

Повышенная влажность внутри помещения может возникнуть по нескольким причинам

- из-за недостаточной циркуляции воздуха,

- из-за ремонтных или строительных работ, а так же

- из-за некоторых особенностей быта владельцев помещения (большое количество     цветов, аквариум, частая стирка-сушка ).

Помимо вышеназванных причин, к появлению конденсата может привести изготовление ПВХ окна с нарушением технологии (например, с использованием некачественных петель, или резины – уплотнителя), а так же ошибки, допущенные установщиками при его монтаже.


Монтаж может считаться произведенным неправильно в том случае, если швы плохо заполнены пеной, или же если окно при установке попало, в так называемую, холодную зону стены дома. Кроме того, установка слишком широкого подоконника может препятствовать движению подогретого радиатором воздуха, что также приводит к возникновению конденсата. 

Избежать возникновения конденсата можно следующим образом: при повышенной влажности помещения – устанавливать специальный клапан, или просто проветривать помещение дважды в день как минимум по десять минут, во время проведения ремонта (который существенно увеличивает влажность в закрытом помещении) проветривание стоит производить чаще и более длительный период времени. Перед установкой ПВХ окна стоит проконсультироваться со специалистами об оптимальной ширине подоконника.

Еще несколько бытовых советов, которые помогут избежать появления конденсата на окне из ПВХ: шторы не стоит располагать вплотную к подоконнику, а если на радиаторах расположены декоративные экраны, следует проследить, чтобы они не препятствовали движению потоков тепла, и кроме всего прочего, стоит уделять внимание проверке вентиляции в помещении.


Согласно стандартам, установленным ГОСТом, выпадение конденсата во внутренней части стеклопакета является недопустимым явлением, которое приводит к значительному снижению эксплуатационных параметров.

Поняв, что такое конденсат и уяснив, каким образом можно воспрепятствовать его появлению, потребитель избежит серьезных проблем, которые тот может вызвать.